# Рыбомучная установка И7-ИВБ

# предназначена для производства кормовой рыбной муки из рыбных отходов и малоценных пород рыб.

## Технические характеристики рыбомучной установки И7-ИВБ:

- Производительность техническая по сырью, т/сутки  -    8 – 10

- Принцип работы - непрерывного действия

- Размер сырья  - куски массой не более 10 кг

- Выход кормовой рыбной муки , % от массы сырья:       18 -20

- Рабочее давление пара, Па (кгс/см2)    -   5х105(5)

- Расход пара, кг/час, не более:       170

- Количество конденсата, возвращающегося в котельную, кг/час, не менее :   166

- Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более:   24,6

- Количество обслуживающего персонала, чел/смену  -  1

- Получаемый продукт   -  кормовая  рыбная мука ГОСТ 2116-2000

- Габаритные размеры, мм, не более:  5100х4645х3295

- Масса, кг, не более :  8 000

## Принцип работы рыбомучной установки И7-ИВБ

Рыборезка предназначена для измельчения крупных отходов и малоценных пород рыб, устанавливается на бункере со шнековым дозатором. 
   В бункере создается запас сырья и обеспечивается равномерная механизированная подача сырья в варильник.
   В варильнике измельченные сырьё разваривается и одновременно перемещается в сторону выгрузки. Варка осуществляется как глухим так и острым паром. Из варильника разваренная масса попадает в пресс, где происходит отжим бульона и жира. Отжатый бульон откачивается за борт, а жом поступает в сушилку. При подаче жома в сушилку в него из микродозатора поступает ионол. Жом сушится, медленно продвигаясь вдоль сушилки, и в виде сушонки попадает на заграждение магнитное, предназначенное для улавливания металлических примесей, находящихся в сушонке. Выпаренная из жома влага удаляется проходящим через сушилку воздухом, который из воздуховода с разгрузителем выбрасывается в атмосферу. Мелкие частицы сушонки, захваченные воздухом, попадают в разгрузитель центробежный.
   Из заграждения магнитного сушонка засасывается в установку мельничную, где размалывается и при помощи пневмотранспорта охлаждается и подается к месту затаривания муки в мешки.

Варильник, пресс, сушилка составляют единый блок, называемый агрегатом И7-ИВБ/2.
   Для размещения установки И7-ИВБ на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях необходимо наличие:

- Источника водоснабжения и очистных сооружений или канализации;

- Источник электроэнергии 380 В 50 Гц;

- Пускозащитная электроаппаратура;

- Парогенератор или котельная.

# В составе: 1. Рыборезка, 2. Бункер со шнековым дозатором, 3. Варильник, 4. Пресс шнековый,     5. Шнек-смеситель, 6. Сушилка, 7. Магнитное заграждение, 8. Мельничная установка, 9. Циклон, 10. Вентилятор, 11. Пневмотранспорт, 12. Установка насосная, 13. Микродозатор, 14. Пульт управления.

# Рыборезка -  предназначена для измельчения рыбного сырья перед его направлением на переработку.

# Бункер со шнековым  - дозатором предназначен для накопления подготовленного сырья и дозированной его подачи в варильник.

# Варильник -  предназначен для стерилизации и разваривания измельчённого сырья, в процессе которого из сырья выделяется бульон, содержащий жир и другие вещества.

# Пресс -  предназначен для отделения части жиросодержащего бульона от разваренного сырья.

# Сушилка - предназначена для сушки жома до содержания в нем влаги 10-12%. Влажность жома, поступающего в сушилку из пресса, составляет 50-55%.

# Магнитное заграждение -  предназначено для отбора ферропримесей из муки.

# Мельница -  предназначена для измельчения сушёнки и превращения её в конечный продукт – рыбную муку.

## Рыбомучная установка устанавливается на рыбопромысловых судах с неограниченным районом плавания и на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях.

## Подробная техническая характеристика всех узлов рыбомучной установки И7-ИВБ высылается после Вашего запроса.

Виктор Александрович

Моб. тел. +380667785909

Тел. факс  +380463154736

Email: ao-viktor@yandex.ru

http://ao-viktor.narod.ru