# Жиромучная установка РМУ-60

предназначена для производства кормовой рыбной муки и технического рыбьего жира из рыбных отходов и малоценных пород рыб.

## Технические характеристики жиромучной установки РМУ-60:

- Производительность техническая по сырью, т/сутки       50 - 60

- Принцип работы  непрерывного действия

- Размер сырья  куски массой не более 10 кг

- Выход кормовой рыбной муки, % от массы сырья       18 - 23

- Рабочее давление пара, Па (кгс/см2)       5х105(5)

- Расход пара без выпарной установки, кг/час, не более       1300

- Количество морской воды или рассола при 5о С, требуемое для охлаждения кормовой рыбной муки, кг/час, не более      1000

- Расход пресной воды на сепаратор, м3/час, не более      0,05

- Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более      100

- Получаемый продукт: кормовая  мука ГОСТ 2116-2000,  жир технический ГОСТ 1304-76

- Габаритные размеры, мм, не более         8900х5900х4400

- Масса, кг, не более         25 000

## Принцип работы жиромучной установки РМУ-60:

Сырьё (рыбные отходы, малоценная рыба) из приёмного бункера (судовой бункер-накопитель или бункер установленный в рыбцехе берегового предприятия) подаётся в рыборезку. Из рыборезки измельчённое сырьё (рыбные отходы, малоценная рыба) попадает в бункер со шнековым дозатором, где, при необходимости, предварительно размораживается, подогревается отводимым из теплового блока конденсатом и шнеком подаётся в варильник. Дренажная вода, выделяющаяся при оттаивании сырья, отводится в канализацию.

Варильник представляет полый корпус с валом. Из приемной части варильника, где диаметр вала больше чем на выходе, сырье шнеком подается в камеру, где расположены лопасти-мешалки.

В шнековой части варильника происходит температурная обработка сырья в тонком слое, оно быстро нагревается и подаётся во вторую часть варильника, где происходит его перемешивание и варка в выделившемся бульоне.

Малое проходное сечение первой части предохраняет варильник от переполнения. Большое проходное сечение второй части, и отсутствие шнековой навивки уменьшают скорость движения сырья, в результате чего оно тщательно перемешивается и проваривается. Из варильника разваренная масса по течке подается в пресс шнековый, где из нее отжимается бульон с жиром, который насосом перекачивается в центрифугу. Отжатый жом подаётся в сушилку.

Выпаривание жома происходит в сушилке, где он медленно передвигаясь вдоль оси сушилки и перемешиваясь, поступает к выгрузочной течке в виде крупной муки (сушонки). Сушка жома производится при контакте его с неподвижными и подвижными теплопередающими поверхностями сушилки.

Из выгрузочной течки сушилки сушонка попадает в заграждение магнитное, где постоянными магнитами улавливаются металлические примеси. Сушонка в выгрузочной течке смешивается с антиокислителем, подаваемым питателем ионола.

Из заграждения магнитного сушонка засасывается мельничной установкой, где измельчается и вместе с воздухом поступает в разгрузитель центробежный (циклон) пневмотранспорта, где кормовая рыбная мука отделяется от воздуха. Из разгрузителя через шлюзовой затвор кормовая рыбная мука поступает в воздуховод, где смешивается с охлажденным воздухом, подаваемым воздухоохладителем, охлаждается и направляется воздухом во второй циклон.

Через второй циклон кормовая рыбная мука поступает в весодозирующее устройство или, в случае его отсутствия, в шлюзовой затвор и далее в устройство для закрепления мешков.

Осветлённый бульон закачивается насосом от центрифуги в одну из ёмкостей цистерны двухсекционной, где отстаивается и подогревается до t°=90-95°С. Емкости цистерны работают попеременно в зависимости от заполнения и разогрева. Подогретый бульон самотёком поступает на сепаратор, который отделяет рыбий жир от бульона и шлама. Сепаратор автоматический, саморазгружающийся. Жир после разделения подаётся насосной установкой в бак накопитель и далее в танк, а осветлённый и обезжиренный бульон и шлам направляется в сборник или канализацию.

## Состав жиромучной установки РМУ-60:

- Рыборезка

- Бункер со шнековым дозатором

- Тепловой блок

- Установка выделения шлама

- Цистерна двухсекционная

- Установка насосная

- Установка мельничная

- Пневмотранспорт

- Сепаратор для рыбного жира

- Центральный пульт управления